STAVBA         	: ZŠ MATIČNÍ 5 – ÚPRAVY SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ

MÍSTO STAVBY	: par.č. 661, k.ú. Moravská Ostrava

PROJEKTANT    	: SLONKA s.r.o., Nádražní 20, 702 00 Ostrava

ZAK. ČÍSLO    	: 1310

INVESTOR		: SMO, MObv. MOaP, PROKEŠOVO NÁM. 180/8, OSTRAVA

STUPEŇ PD          	: projekt pro provádění stavby (DPS) a výběr dodavatele

F.1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Úvod

# Budova základní školy na ulici Matiční 5 je podsklepená s třemi nadzemními podlažími. Na každém nadzemním podlaží je v současné době umístěno jedno sociální zařízení – v 1. a 3.NP pro dívky, ve 2.NP pro chlapce, které je vždy vybaveno pouze jedním  umývadlem.

# Školu navštěvuje celkem 299 žáků. Počet umývadel neodpovídá požadavkům vyhlášky č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

# Předmětem projektu je doplnění umývadel v sociálních zařízeních na celkový počet 15 kusů tak, aby byly splněny požadavky výše uvedené vyhlášky.

Projekt byl vypracován na základě požadavku investora.

2. Podklady

# Projektant vycházel při zpracovávání projektové dokumentace z původní projektové dokumentace z městského archivu Moravské Ostravy a Přívozu, kterou poskytl investor,               dle jeho upřesňujících informací a doměření stávajícího stavu.

3. Popis stávajícího stavu

## V každém sociálním zařízení je jedno umývadlo s nástěnnou baterií, průtokovým ohřívačem vody, nástěnným dávkovačem tekutého mýdla a elektrickým sušičem rukou. Na stěnách je proveden keramický obklad (150x150mm) do výšky 1,5m a podlaha z dlažby (2. a 3.NP) nebo teraca (1.NP). Napojení elektrospotřebičů (průtokový ohřívač vody a sušič rukou) je provedeno kabelem v liště.

Budova je provedena v klasické zděné technologii.

4. Navrhované řešení

V každém sociálním zařízení budou doplněny 4 ks umývadel, které se napojí                     na stávající rozvod studené vody a rozvod kanalizace. Teplou vodou budou nová umývadla zásobována ze stávajících 150 l ohřívačů, které jsou umístěny na každém patře v prostoru sociálních zařízení. Rozvody instalací jsou podrobně řešeny v části F.1.4 e) zařízení zdravotně technických instalací.

V prostoru sociálních zařízení budou provedeny nové obklady (150x150mm) vždy celé dotčené stěny  do výšky 1,5m z obkladů v barevném odstínu stávajících obkladů.

Stávající umývadla budou ponechána včetně nástěnné baterie, průtokového ohřívače, nástěnného dávkovače tekutého mýdla a elektrického sušiče rukou. Z důvodů nových obkladů bude provedeno jejich demontáž a zpětná montáž. Pouze ve 3.NP je nutné elektrický sušič rukou přemístit. Elektrická kabeláž bude v prostoru nových obkladů zasekána.

Dotčené místnosti sociálních zařízení budou vymalovány a bude proveden jejich úklid. V dotčených prostorách bude obnoven omyvatelný nátěr do výšky 1,5m ve žlutém odstínu. V každém sociálním zařízení bude doplněn nástěnný plastový dávkovač tekutého mýdla.

5. Nakládání s odpady

Staveništní suť z prováděných prací se bude přímo odvážet na řízené skládky na území Ostravy a bude s ní naloženo dle zákona.

6. Závěr

Protože se jedná o opravu stávajícího objektu, je nutné vycházet při realizaci               ze skutečného stavu, v případě nejasností přizvat k řešení projektanta.

V Ostravě dne 23.5.2013		    			         vypracoval: Ing. Josef Grepl