DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ

A.3.11.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 09 – HRACÍ PRVKY, MOBILIÁŘ, HŘIŠTĚ, SADOVÉ ÚPRAVY

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání:	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Místo stavby: 	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

Identifikační údaje

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 		Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michal Řehoř

Název stavby:	Dopravní hřiště Orebitská

Místo stavby: 				parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:		Dokumentace pro provedení stavby

- popis inženýrských objektů, jeho funkčního a technického řešení

Na pozemku investora budou nově umístěny hrací prvky. Jedná se o hrací prvky: HP1 – prolézačka, HP2 – houpačka, HP3 – autíčko, HP4 – čtyřkolka. Hrací prvky budou umístěny na pozemku parc. č. 382/45 – viz výkresová část. Prvky budou kotveny do betonových patek tak, aby patka nepřevyšovala okolní terén a byla pod terénem min. 200mm. Dopadová plocha pod hracími prvky bude tvořena PUR povrchem.

Dále budou umístěny lavičky a odpadkový koš. V altánu budou umístěny sedací soupravy (2x stůl, 4x lavička)

Stávající rostlé stromy budou zachovány a během stavebních prací chráněny proti poškození. Travnatá plocha dotčená stavbou se po ukončení stavebních prací zpětně oseje travinou.

Bilance ploch hracích prvků tvořená PUR povrchem:

HP1 – Prolézačka	27,0 m2

HP2 – Houpačka	29,2 m2

HP3 – Autíčko		21,6 m2

HP4 – Čtyřkolka		6,0 m2

Skladba litého PUR povrchu – dopadová plocha s výškou pádu do 2,7 m:

- barevná EPDM pryžová vrstva		16 mm

- pružná vrstva rovnoměrně tlumící nárazy	80 mm

- drcené kamenivo F 0-4			14 mm

- drcené kamenivo F 8-32			60 mm

- drcené kamenivo F 32-63			170 mm

- štěrkopísek					60 mm

- původní zemina

400 mm

Dopadové plochy budou lemovány pryžovým obrubníkem š. 50mm

- požadavky na vybavení

Nejsou specifikovány žádné požadavky na vybavení této stavby.

- napojení na stávající technickou infrastrukturu

Stavba nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu.

- vliv na povrchové a podzemní vody včetně řešení jejich zneškodnění

Dešťové vody z dopadových ploch tvořených PUR povrchem budou svedeny volně na travnatou plochu – odvod dešťové vody do vsaku travnaté plochy.

- údaje o zpracovaných technických výpočtech a jejich důsledcích pro navrhované řešení

Stavba nevyžaduje technické výpočty

- požadavky na postup stavebních a montážních prací

Na pozemku parc.č. 382/45 v k.ú. Přívoz budou provedeny výkopy hloubky min. 200 mm pro betonové patky hracích prvků. Betonové patky budou provedeny tak, aby nepřevyšovala okolní terén a byla pod terénem min. 200mm.

- požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energií, dopravě, skladování apod.

Příjezd na stavbu bude z místní komunikace Orebitská a dále po obslužných plochách a chodnících kolem areálu. Auta vjíždějící ze stavby na tuto komunikaci ji nesmějí znečišťovat. Nakládka může probíhat bez omezení.

Ke všem hracím prvkům obdrží uživatel návody k jejich používání a údržbě, které je bezpodmínečně nutné dodržovat. Ke všem technickým procesům budou v rámci dodavatelské dokumentace vypracovány technologické předpisy, které musí uživatel dodržovat a postupy, dle nich mohou provádět pouze zaměstnanci oprávnění k těmto činnostem. Vlastní přístup k objektu se musí udržovat čistý.

- řešení komunikací a ploch z hlediska přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Budova zázemí a přístupové zpevněné pochůzí plochy budou přizpůsobeny pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

- důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Zachovávané dřeviny, které rostou ve vzdálenosti od stavby, v níž může dojít k jejich dotčení, jsou v souladu s ust. §7 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Budou chráněny tak, že kmen bude opatřen vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým min 2m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození dřeviny. Nesmí být osazeno na kořenové náběhy. V kořenové zóně nebude prováděna navážka zeminy nebo jiného materiálu. Při výkopech bude nejmenší vzdálenost od paty kmene 2,5m a nesmí se přetínat kořeny s průměrem ≥2cm. Případné obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízením i staveniště a skladováním materiálů.

Stavba bude realizována ve stávající zastavěné části města, životní prostředí bude dotčeno v minimálním množství pouze po dobu výstavby. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad přípustnou mez. Po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí.

Stavba jako celek nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hladina hluku nepřekročí v objektu 45 dB (A) a ve venkovním prostoru 50 dB (A).

Stavební práce budou probíhat tak, aby bylo splněno nařízení vlády číslo 272/2011 Sb., 
o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající 
se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a zákona 189/2008 Sb.

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti). Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště) v rozsahu přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. a určit místo uložení. Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří.

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance.

Je zpracován plán BOZP, který je přiložen viz samostatná část projektové dokumentace.