DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 – PROVOZNÍ BUDOVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání:	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Místo stavby: 	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

a) Identifikační údaje

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 		Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michal Řehoř

Název stavby:	Dopravní hřiště Orebitská

Místo stavby: 				parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:		Dokumentace pro provádění stavby

1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1.  Technická zpráva

- Účel objektu

Jedná se o realizaci nové provozní budovy pro výuku dětí o silničním provozu.

Ve stávajícím prostoru se nachází stávající provozní budova, která nevyhovuje současným požadavkům pro výuku MěP o silničním provozu.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení vychází z požadavků investora a Městské Policie. Budova je navržena dvoupodlažní, bez podsklepení. V 1.NP jsou umístěny komunikační prostory, šatny, učebna, úklidová místnost, WC pro osobu s omezenou schopností pohybu, kolovna. V 2.NP jsou umístěny kabinety, učebna, denní místnost, oddělené WC, koupelna pro zaměstnance, technická místnost a výlevka.

Budova je půdorysného obdélníkového tvaru. Rozměr budovy je 15,5 x 9,9m, výška budovy nad terénem je 8,075 m. Objekt je zastřešený pultovou střechou.

Tvar budovy výrazně nenarušuje, ani nepřevyšuje okolní zástavbu.

Přístup k objektu bude stávající, z ulice Orebitská.

Přístup do budovy pro osobu s omezenou schopností pohybu je zajištěn bezbariérovým přístupem z přilehlé zpevněné plochy.

Nová zpevněná plocha kolem budovy bude osazena tak, že před vstupem do budovy bude betonový obrubník osazen tak, aby výškové převýšení bylo max. 20mm. Výškové převýšení mezi zpevněnou plochou a vstupem do objektu bude max. 20mm.

V budově je umístěno WC pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dokumentace je v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb zejména §4 odstavec 1

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha:		Budova					154 m2

Altán					25 m2

Zpevněná plocha betonová dlažba	333 m2

Zpevněná plocha asfalt			766 m2

Zatravněná plocha			1071 m2

Dopadová plocha PUR			84 m2

Betonový obrubník			775 m

Pryžový obrubník				69 m

Obestavěný prostor:	budova					1252,4 m3

Délky přípojek:		stávající vodovodní			2,9 m

Stávající elektro				13,6 m

Stávající kanalizační			10,4 m

Nová plynová přípojka			12 m

Délky venkovního domovního vedení:

Splašková kanalizace			8,0 m

Dešťová kanalizace			47,9 m

Elektro kabel				25 m (30 m k rozvaděči)

Vodovodní potrubí 			17,1 m

Plynovodní potrubí			22,0 m

Stavba provozní budovy je situována ve východní části pozemku.

Hlavní vstup do budovy je umístěn na jihovýchodní straně budovy. Vedlejší vstup je orientovaný na severovýchodní stranu. Okna jsou orientovány na všechny světové strany. Řešení oken a jejich výška a umístění umožní denní osvětlení.

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Stávající budova, terasa a altán budou zcela odstraněny, včetně oplocení a základových konstrukcí. Před Zahájením bouracích prací bude budova odpojena od veškerých inženýrských sítí a bude provedeno vytýčení inženýrských sítí.

Před zahájením bouracích prací budovy bude objekt odpojen od zdroje el. energie.

Zemní práce

Před zahájením výkopových prací musí být provedeno vytýčení inženýrských sítí.

Z části plochy stavby bude sejmuta ornice a použita zpětně k zahumusování po dokončení. Množství snímané ornice bude v tloušťce 0,3 m.

Výkop pro základy provozní budovy bude proveden v celé ploše s prohloubením v místech pásů. Pásy (rýhy) budou provedeny do nezamrzne hloubky 1200mm + 100mm pro hutněný štěrkový zásyp. Výkopy budou provedeny s rovnými stěnami.

Základy

Základy jsou navrženy jako betonové pásy se ztužujícím základovým věncem a železobetonová deska – pásy beton C25/30, ocel 10 505(R). Podkladní základová deska bude vyztužena 2x kari sítí 150x150/6, beton C25/30, ocel 10 505(R). Základy budou provedeny do nezamrzné hloubky. Základové pásy budou izolovány tepelnou izolací XPS tl. 100 mm.

Pod základy bude v místě základové spáry proveden hutněný štěrkový podsyp v tl. 100mm.

Před betonáží základů se osadí průchodky pro vedení instalací.

Svislé konstrukce

Obvodové zdi v tl. 450 mm budou provedeny z tepelněizolačních cihelných broušených tvárnic pro zdění na tenkou spáru o rozměrech 248x440x249 mm. V soklové části obvodové konstrukce bude použito zdivo z cihelných broušených tvárnic o rozměrech 248x300x249 mm, soklová část bude zateplena teplenou izolací XPS tl. 100 mm. Odsazení zakládající vrstvy cihel tl. 300mm a následné vyzdění z cihel tl. 440mm, bude provedeno dle technologického postupu výrobce.

Vnitřní nosné zdivo tl. 250 mm bude provedeno z cihelných broušených tvárnic pro zdění na tenkou spáru o rozměrech 248x240x249 mm.

Příčky tl. 125 mm budou provedeny cihelných broušených tvárnic o rozměrech 248x115x249 mm.

Bude proveden ocelový sloupek 100x100/8mm podepírající stropní konstrukci, případně překlady umístěné v rohových oknech 1.NP a 2.NP

Vodorovné konstrukce

Nosná konstrukce podlahy v přízemí je tvořena  železobetonovou deskou provedenou na hutněném násypu.

Strop nad 1.NP bude proveden jako monolitická železobetonová deska tl. 250 mm vetknutá do obvodových stěn. Železobetonová konstrukce - beton C25/30, ocel R 10505. V místech prostupů bude před betonováním osazena chránička.

Překlady v obvodových konstrukcích budou systémové doplněné o tepelnou izolaci. Nad určenými otvory bude proveden železobetonový překlad. Nad otvory ve vnitřní nosné zdi a příčkách budou provedeny systémové překlady. Překlady v obvodových stěnách, ve kterých bude umístěna venkovní žaluzie, jsou řešeny jinak, včetně prostoru nad překlady než překlady bez venkovní žaluzie – viz výkresová část.

Pod pozednicemi bude proveden železobetonový ztužující věnec.

Průvlak nad místností č. 214 v 2.NP bude tvořen z I profilu HEB 180. Průvlak nad místností č. 103 v 1.NP a nad schodištěm v 2.NP bude železobetonový š. 250 – beton C25/30, ocel R 10505 – viz stavebně konstrukční část.

Schodiště

Schodiště v budově je dvouramenné, pravé. Schodiště má celkem 22 schodišťových stupňů. Schodišťové zábradlí je navrženo kovové – nerez se skleněnou výplní z bezpečnostního skla výšky 1000 mm. Schodiště bude železobetonové, beton C25/30, výztuž R 10505. Mezipodesta bude uložena v nosné konstrukci obvodové stěny, uložení bude doplněno o tepelnou izolaci. Povrchová úprava stupňů viz. skladby podlah. součinitel smykového tření při okraji schodišťového stupně a podest ≥ 0,6.

Střecha

Střecha objektu bude pultová se sklonem 3°. Nosnou konstrukci střechy budou tvořit dřevěné pozednice, kotveny k věnci ocelovými šrouby. Na pozednice budou osazeny a přikotveny krokve. Na krokvích budou přibity kontralatě (trámky 80/100) a na nich položeno celoplošné bednění z OSB desek tl. 25mm. Střešní krytina z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným břidličným posypem bude pokládána na celoplošné bednění. Difúzní fólie bude umístěna mezi krokve a kontralatě. Ve skladbě bude větraná vzduchová vrstva výšky 100mm, s   větracími otvory. Velikost přisávacích otvorů (čistá plocha) bude min. 1/100 z plochy větrané střechy. Velikost odsávacích otvorů bude zvětšena o 10%. Větrací otvory budou chráněny proti vniku ptáků a hmyzu.

Veškeré řezivo se natře protiplísňovým nátěrem. Střešní konstrukce je navržena z hraněného řeziva C24. Dále budou ve skladbě střechy umístěny prostupy pro odvětrání kanalizace.

Nad hlavním vstupem bude provedena stříška, která se bude skládat z nosných dřevěných trámů 60/140, na které se provede celoplošné bednění z palubek tl. 19mm, dále bude samolepící podkladní modifikovaný asfaltový pás a krytina z modifikovaného asfaltového pásu s ochranným břidličným posypem. V místě styku stříšky s obvodovou stěnou bude ve stříšce provedena spádová vrstva z EPS 150S. Dřevěné trámy stříšky budou kotveny do obvodového zdiva pomocí ocelových kotevních prvků z pásoviny a chemických kotev. Dále budou dřevěné trámy neseny systémovými táhly průměru 30mm, kotvených skrz fasádní desky do obvodového zdiva pomocí kotevních plechů a chemických kotev se sítkem pro svisle děrované cihly.

Komín

Není předmětem PD.

Kotel pro vytápění a ohřev TUV bude v provedení turbo. Souosý komínek bude procházet přes střešní konstrukci 2.NP. Provede se oplechování a napojení na střešní krytinu. Prostup bude vyplněn tepelnou izolací z čedičové minerální vlny. Výška komínku bude 1,0m nad úroveň střešního pláště.

Výplně otvorů

Okna budou provedena, zasklena čirým izolačním dvojsklem 
Uokna= 1,2 W/m2K, Urámu= 1,0 W/m2K. Typ otevírání oken dle výpisu oken. Okna budou vybavena celoobvodovým kováním, mikroventilací, pojistkou chybné manipulace.

Okna v 1.NP a vstupní dveře budou zaskleny bezpečnostním sklem proti nehodě a vloupání.

Vnitřní parapety dřevotřískové postforming. Vybraná okna budou opatřena venkovní žaluzií. Okna, která nemají dosažitelné kování z úrovně podlahy budou doplněny o pákové ovladače. Tyto okna budou řešena pouze jako sklopná.

Vstupní dveře budou hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Vstupní dveře budou mít celkový součinitel prostupu tepla max. Udveře= 1,5 W/m2K. Výplň bude tvořena izolačním dvojsklem s bezpečnostní fólií proti rozbití. Dveře budou opatřeny bezpečnostním kováním.

Vnitřní dveře budou provedeny dřevěné plné do obložkové zárubně s běžným zámkem. Práh tvořen prahovou lištou.

Hlavní vstupní dvoukřídlé dveře budou navíc opatřeny bezpečnostním panikovým kováním, nízkým prahem a madly na obou křídlech provedených dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Vnitřní dveře ze zádveří budou také opatřeny nízkým prahem a madly na obou křídlech provedených dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Montáž dveří a oken bude provedeno dle technologických postupů výrobce, za použití interiérové parotěsnící pásky a exteriérové difuzní pásky.

Dveře z místnosti denní místnosti do koupelny budou podřezány min 10mm.

Dveře viz výpis dveří, okna viz. Výpis oken.

Úpravy povrchů vnitřní

Na stěnách a stropech se provede nová vnitřní vápenocementová omítka s jemným povrchem tl. 10mm. Před prováděním omítky se provede kontrola podkladu. Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Spáry budou vyplněny do líce zdiva. Omítka bude provedena dle technologického postupu výrobce.

Pro návaznost omítky k rámům výplní v obvodových konstrukcích budou použity Apu lišty.

V hygienických prostorech se provede keramický obklad. V mokrém prostoru kolem umyvadel, sprchových koutů bude pod obkladem provedena hydroizolační stěrka. Hydroizolační stěrka bude provedena ve dvou vrstvách, v rozích budou použity systémové pásky a rohové prvky. Podklad bude čistý, suchý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních přípravků, soudržný a pevný. Podklad bude penetrovaný. Hydroizolační stěrka bude provedena dle technologického postupu výrobce. Výška a jejich umístění je patrné z půdorysů. V místech styku dvou různých materiálů (např. cihla-beton), bude provedeno přetmelení s výztužnou síťkou.

Úpravy povrchů vnější

Vnější fasáda bude tvořena silikonovou probarvenou omítkou se zrnem 2mm. Pod silikonovou omítkou bude provedena vyztužená perlinka. Pod perlinkou bude tepelně izolační perlitová omítka. U spodní hrany bude osazena Al lišta s okapovým nosem. U nadpraží nad otvory bude usazena Al lišta s okapovým nosem. Rohy budou vyztuženy Al lištami.

Tepelně izolační omítka - Podklad musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Spáry budou vyplněny do líce zdiva. Na suché zdivo se nejméně 3dny před omítáním plnoplošně nanese cementový postřik zrnitosti do 4mm. Omítka bude provedena dle technologického postupu výrobce. Tloušťka omítky 30mm. Omítka bude nanášena ve dvou vrstvách.

Vyztužená perlinka – základní vrstva.  Vyztužení základní vrstvy se vytváří ručně, plošným zatlačením skleněné síťoviny vždy do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě TI omítky. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny se následně po případném doplnění jejího množství vyrovná a uhladí. Celoplošné uložení skleněné síťoviny se provádí zatlačováním pás obvykle ve směru shora dolů, vzájemný přesah musí být nejméně 100 mm. Skleněná síťovina jako výztuž základní vrstvy musí být uložena bez záhyb a z obou stran musí být kryta stěrkovou hmotou. Z vnější strany musí být zajištěno její krytí stěrkovou hmotou nejméně 1 mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Pokud to celková tloušťka základní vrstvy umožňuje, ukládá se skleněná síťovina ve vnější třetině základní vrstvy. Požadavek na rovinatost základní vrstvy je určen především druhem omítky. Doporučuje se, aby hodnota odchylky rovinatosti na délku jednoho metru nepřevyšovala hodnotou odpovídající velikosti maximálního zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm. Pokud se provádí těsnění tmelem v úrovni základní vrstvy, je nutné v základní vrstvě při jejím provádění vytvořit spáru o šířce a hloubce potřebné pro určený tmel podle předpisu výrobce. K vyztužení rohů ostění budou použity výztužné rohové profily s naintegrovanou výztužnou tkaninou. Překlady budou vyztuženy rohovým profilem s okapničkou. V místě parapetu bude použit výztužný parapetní profil.

Finální povrch fasády bude tvořit silikonová omítka zrna 2mm. Podklad bude řádně vyzrálý, čistý, pevný, suchý. Podklad bude penetrovaný. Omítka se provede dle technologického postupu výrobce, dle potřeby min. 2x.

Pro návaznost omítky k rámům výplní v obvodových konstrukcích budou použity Apu lišty.

Na části jihovýchodní a severovýchodní straně fasády budou na rošt tvořený z dřevěných svislých latí tl. 25mm osazeny fasádní desky z vláknocementu. Desky budou provedeny i do ostění dotčených oken a dveří, kde pod desky bude po celé délce provedena EPDM podkladní páska. Nadpraží dotčených oken a dveří bude v místech styku s fasádními deskami oplechováno. V místě horizontálního a vertikálního ukončení fasádních desek se provede oplechování. Horizontální olechování musí být provedeno tak, aby byl zajištěn odvod vzduchu min. 200 cm2/m. Fasádní desky budou provedeny dle technologického postupu výrobce.

Soklová část bude opatřena dekorativní omítkou z akrylátových pryskyřic – střednězrnná. Podklad bude tvořit kotvený tepelný izolant XPS, vyztužená stěrka a penetrace. Podklad a nanesení finální dekorativní omítky bude proveden dle technologického postupu výrobce.

Barevné řešení viz. výkesová dokumentace.

Podhledy

V místnostech 1.NP č 103 a 107 bude osazen sádrokartonový podhled. Nad podhledem budou vedeny instalace. Spára bude provedena pomocí separační pásky a stěrky, provedení sádrokartonového podhledu bude dle montážního postupu výrobce.

Nad 2.NP bude celoplošně pod střešní konstrukcí proveden sádrokartonový podhled včetně roštu a parozábrany, který bude přikotven ke krokvím. Nad roštem bude provedena tepelná izolace z minerální vlny ve dvou vrstvách tl. 240mm (140+100mm). Jednotlivé vrstvy minerální vlny budou v místech styků překryty. Při provádění nosného roštu kotveného do krokví je třeba počítat s vedením instalací (elektro).

Podhledy budou tvořeny sádrokartonovými deskami tloušťky 12,5 mm, v koupelně budou použity desky impregnované tloušťky 12,5 mm. SDK musí splňovat min. požární odolnost REI 15 minut. Podhledy budou provedeny dle technologického postupu výrobce.

Podlahy

Před pokládkou skladeb podlahy na základovou deskou bude provedena hydroizolace. Podlaha bude opatřena izolací z podlahového polystyrénu. V podlahách bude použit anhydrit třídy CA-C30-F5 dle ČSN EN 3813.

V hygienických místnostech bude podlaha tvořena keramickou dlažbou s protiskluzovou úpravou R11 určenou do hygienických prostor, v ostatních prostorech R10. Dlažba bude lepená flexi lepidlem. Podlaha bude opatřena hydroizolační stěrkou s vytažením min. 150mm na přilehlé konstrukce. Hydroizolační stěrka bude provedena ve dvou vrstvách, v rozích budou použity systémové pásky a rohové prvky. Podklad bude čistý, suchý, bez mastnot, volných částic a antiadhezivních přípravků, soudržný a pevný. Podklad bude penetrovaný. Hydroizolační stěrka bude provedena dle technologického postupu výrobce.

V prostoru chodeb, místností, kabinetů, učeben bude podlaha tvořená povlakovou krytinou PVC tl. 2mm, třída zatížení min. 32. Povlaková krytina bude celoplošně lepená. Podklad musí být rovný, suchý, vyzrálý, čistý apod. Vyrovnání nerovností se provede samonivelační stěrkou.  Na přilehlých konstrukcích se osadí PVC lišta. Provedení povlakové krytiny se provede dle technologického postupu výrobce.

V prostoru zádveří bude podlaha tvořená skládanou čistící rohoží tl. 11mm, včetně AL rámu a samonivelační latexové stěrky, tl. 2mm. Podlaha bude provedena dle technologického postupu výrobce.

Skladby podlah jsou specifikovány ve výkresové části – legenda skladeb.

Izolace proti vodě

Izolace proti spodní vodě bude provedena vodorovnou hydroizolací z modifikovaného asfaltového pásu, která bude vytažena na venkovní líc obvodové stěny do výšky min 300 mm nad upravený terén pomocí zpětného spoje a celoplošným natavením. Podklad pod hydroizolací bude celoplošně penetrován, hydroizolace bude celoplošně natavena. Prostupy přes hydroizolaci musí být řádně utěsněny pomocí asfaltové emulze a výztužných pásků.

Jako dodatečnou ochranu stavby před vodou se použije nopová fólie, která bude umístěna ve výkopu s vytažením na provedené zateplení soklu. Nopová fólie bude ukončena ukončovací lištou. Nopová fólie neplní funkci hlavní hydroizolace!!!

Všechny plochy uvnitř objektu, kde může dojít ke styku s vodou (koupelny), budou pod obklady a dlažbou izolovány pružnou nátěrovou hydroizolační hmotou.

Střešní krytina je tvořená modifikovaným asfaltovým pásem s nosnou skelnou tkaninou a ochranným břidličným posypem. Přesahy pásů budou nataveny. Asfaltový pás bude celoplošně lepen k samolepícímu podkladnímu asfaltovému pásu.

Izolace teplené a zvukové

Tepelná izolace nad podhledem v 2.NP se provede v tl. 240 mm (140+100mm) z tepelné izolace z minerální vlny (včetně parotěsné zábrany). Tepelná izolace se rovněž položí na horní úroveň věnce (kolem pozednice) i na ostatních ukončených zdech a příčkách, aby se zabránilo tepelným mostům.

Podlaha na suterénu bude izolována podlahovým pěnovým polystyrénem EPS 150S v tl.100mm.

Podlaha na stropní konstrukci bude izolována podlahovým polystyrénem EPS 150S v tl. 30mm

Soklová část bude zateplena tepelnou izolací XPS v tl. 100mm z vnější strany.

Hromosvod

Hromosvod je řešen samostatným projektem.

Klempířské konstrukce

Budou provedeny dle ČSN - Klempířské práce. Budou provedeny plechové vnější parapety oken, oplechování prostupů střechou, okapní žlaby, včetně dešťových svodů, apod. – viz výpis klempířských výrobků.

Veškeré klempířské prvky budou z poplastovaného plechu tl. 0,6 – 0,7mm.

Zámečnické konstrukce

Bude proveden hromosvod včetně kotvení.

V místnostech č. 111 a 210 budou provedeny nerezové větrací mřížky. Do koupelny bude do obvodové stěny osazen ventilátor s doběhem a zpětnou klapkou (krytí IP45) DN125. U rohových oken  budou provedeny nosné ocelové sloupky 100/100 mm – viz výkresová část.

V prostoru schodiště bude umístěno madlo kotvené do nosné konstrukce. Schodišťový prostor bude ohraničen zábradlím  které bude doplněno o skleněnou výplň a bude kotveno do nosné konstrukce stropu ze shora a schodiště přes nerezový sloupek. Výška zábradlí 1000mm.

Výlez na střechu bude pomocí přistaveného žebříku.

Stříška nad hlavním vstupem bude uchycena pomocí systémových táhel – viz výpis zámečnických výrobků.

Záchytný systém není navržen, pokud budou nutné provádět práce na střechách, zajistí si zhotovitel jištění pomocí mobilního záchytného systému.

Tesařské konstrukce

Na stavbě provozní budovy bude proveden krov, který bude složen z tesařských prvků (krokve, pozednice, kontralatě) a stříška tvořena z dřevěných trámů a bednění z palubek.

Malby a nátěry

Budou vymalovány vnitřní prostory – stěny a SDK podhledy akrylátovou barvou. Je však nutné dbát na dokonalé vyzrání a vyschnutí omítek.  Případnou barevnost určí během realizace investor.

Veškeré ocelové konstrukce budou provedeny s povrchovou úpravou – vypalovaná prášková barva. Barvy určí investor. Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Viditelné části krovu budou navíc opatřeny třemi vrstvami lazury.

Zpevněné plochy, sjezd

Kolem objektu bude nově položena betonová dlažba ve stávající trase, lemování bude provedeno betonovým obrubníkem š. 80mm. Zpevněné plochy budou ve spádu 5% od budovy.

Sjezd na pozemek bude z místní komunikace parc. č. 382/26 – stávající.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Budou provedeny jemné úpravy okolního terénu dotčeného stavbou. Staveniště bude uvedeno 
do původního stavu, včetně osetí travou.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Tepelně technické vlastnosti navržených konstrukcí vyhovují požadavkům ČSN 73 0540. Na stavbu dopravního hřiště je zpracován průkaz energetické náročnosti budovy, kde jsou jednotlivé konstrukce zhodnoceny.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu

Byl proveden hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce (provedeným průzkumem do hloubky 2,5m nebyla na lokalitě hladina podzemní vody zjištěna), založení objektu bude standardní, pouze do nezamrzné hloubky.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Užíváním stavby nedojde k žádným negativním vlivům, které by měly vliv na zdraví osob nebo 
na životní prostředí.

- Dopravní řešení

Sjezd na stavbu bude z místní komunikace parc. č. 382/26 – stávající.

Doprava v klidu zůstává stávající – není předmětem PD.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Radonový průzkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření, viz hodnocení radonového indexu pozemku v dokladové části.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro provedení stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Splnění technických požadavků na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

Technické požadavky na stavby

§4	Není předmětem PD.

§5 	Stavba má před vstupem řešenou rozptylovou plochu odpovídající druhu stavby. Řešení rozptylové plochy umožňuje plynulý a bezpečný přístup.

§6	Stavba provozní budovy bude napojena na veřejný vodovod. Vodovodní přípojka bude zachována stávající. Do stávajícího vodovodního řádu nebude zasahováno. Bude provedeno nové venkovní domovní vedení. Na stávající kanalizační přípojce, na pozemku investora, bude osazena nová slučovací šachta, do které budou vyústěny splaškové a dešťové vody z přepadu. Bude provedeno nové napojení objektu na plynovodní zařízení. HUP a plynoměr bude umístěn v nice sloupku oplocení. Přípojka bude vedena pod místní komunikací – ul. Orebitská. Z plynoměrného sloupku bude vedeno venkovní domovní potrubí. Přípojka elektro bude zachována, na stávající trase elektrického vedení bude provedena přeložka elektrického zařízení. Elektroměr bude umístěn v nice v oplocení. Provede se nové vnitřní domovní vedení elektrického kabelu.

§7	Z uliční strany se provede nové oplocení, které bude provedené na stávajícím základě, z betonových štípaných tvárnic a ocelovou výplní. Oplocení nebude ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§12 Není předmětem PD.

§8	Stavby jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky mechanické, tepelně technické apod.

§9	Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami.

§10	Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, životní prostředí.

§11	Osvětlení je v souladu s normovými hodnotami. Obytné místnosti jsou dostatečně osvětleny 
a větrány, dle normové hodnoty.

§13	Všechny pobytové a obytné místnosti jsou dostatečně prosluněny.

§14 	Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem 
a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje.

§15 Při provádění staveb nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích

§16	Stavba provozní budovy je navržena tak, aby vyhovovala požadavkům na tepelně technické vlastnosti konstrukcí a budov dle normových hodnot.

§17	Stavby stávající provozní budova, sklad kol a altán budou zcela odstraněny tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebude ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

Požadavky na stavební konstrukce

§24, §28, §29, §30, §31 Není předmětem PD.

§18	Základy jsou navrženy do nezámrzné hloubky, jsou mimo podzemní vodu.

§19	Svislé konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na tepelně technické vlastnosti a normové hodnoty.

§20	Strop nad 1.NP je navržen tak, aby byly splněny požadavky na tepelně technické vlastnosti.

§21	Podlahová konstrukce splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti, nášlapná vrstva je navržena protiskluzová.

§22	Nové vnitřní schodiště je navrženo železobetonové dle normových hodnot. Všechny schodišťové stupně jsou stejně vysoké a široké. Povrchová úprava schodiště je provedena s protiskluzovými prvky.

§23	Podesta je provedena shodně s §22. Podesta je provedena vodorovně bez sklonu.

§25	Střešní konstrukce splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti a normové hodnoty.

§26	Výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti. Hlavní vstupní dveře jsou průchozí šířky 900 mm. Okenní parapety, pod nimiž je volný venkovní prostor hlubší než 0,5m jsou ve výšce min. 850 mm od úrovně podlahy.

§27	Bude provedeno nové zábradlí u nového schodiště. Výška zábradlí je dána normovými hodnotami.

Požadavky na technické zařízení staveb

§32	Vodovodní přípojka bude zachována stávající. Do stávajícího vodovodního řádu nebude zasahováno. Bude provedeno nové venkovní domovní vedení v nezamrzné hloubce. Vnitřní rozvody pitné vody budou izolovány. Příprava TUV bude pomocí zásobníkového kotle.

§33	Na stávající kanalizační přípojce, na pozemku investora, bude osazena nová slučovací šachta, do které budou vyústěny splaškové a dešťové vody z přepadu. Kanalizační přípojka je navržena do nezámrzné hloubky.

§34	Přípojka elektro bude zachována, na stávající trase elektrického vedení bude provedena přeložka elektrického zařízení. Elektroměr bude umístěn v nice v oplocení. Provede se nové vnitřní domovní vedení elektrického kabelu.

§35	Bude provedeno nové napojení objektu na plynovodní zařízení. HUP a plynoměr bude umístěn v nice sloupku oplocení. Přípojka bude vedena pod místní komunikací – ul. Orebitská. Z plynoměrného sloupku bude vedeno venkovní domovní potrubí. Plynovodní přípojka je navržena do nezamrzné hloubky.

§36	Řešeno v samostatné části.

§37	Koupelna v 2.NP bude odvětrána nuceným větráním přes obvodovou stěnu, dveře do koupelny budou bez prahu.

§38	Stavba provozní budovy bude vytápěna kotlem na zemní plyn. Rozvod řešen v samostatné části UT.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

§49	Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení

Odst.1	Světlá výška v učebnách je 3300 mm a u šaten minimálně 2500 mm.

Odts.2	Šatny jsou dostatečně osvětleny a větrány, dle normové hodnoty.

Odts.5	Světlá výška chodby je 3300 mm.

Odts.6 Ve výukových prostorách mají dveře šířku 900 mm.

Odts.7 V objektu nejsou použity dveře kyvné ani turniketové.

Odts.8 Ve výukových prostorách je umístěn alespoň jeden výtok pitné vody.Teplá voda nemá teplotu vyšší než 45°C.

1.1.2.     Výkresová část

Viz projektová dokumentace.

1.2. Stavebně konstrukční část

Viz samostatn část PD

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část – požárně bezpečnostní řešení stavby.

1.4.   Technika prostředí staveb

Dokládá se samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se na:

  - Zařízení pro vytápění staveb – viz samostatná část PD.

  - Zařízení pro ochlazování staveb – není řešeno.

  - Zařízení vzduchotechniky – koupelna v 2.NP bude odvětrána pomocí ventilátoru (s doběhem a zpětnou klapkou, krytí IP45) – DN125 přes obvodovou stěnu. Příkon ventilátoru 16W/230V – ovládaný spínačem. Ventilátor bude napojen přes proudový chránič a bude umístěn do volné stěny mimo vaničku vpravo do výšky min. 2,4m. Dveře do koupelny budou bez prahu.

  - Zařízení pro měření a regulaci – není předmětem PD

  - Zařízení zdravotně technických instalací – viz samostatná část PD.

  - Plynová zařízení – viz samostatná část PD.

  - Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů – viz samostatná část PD.

  - Zařízení slaboproudé elektrotechniky

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Projektová dokumentace EZS řeší ochranu vytypovaných prostor objektu.

Zabezpečovací ústředna bude instalována ve 2.NP objektu. Ústředna bude napojena propojena na centralizovaný pult Městské policie Ostrava. Přenos z objektu musí být zabezpečen pomocí stávajícího rádiového objektového vysílače fa RADOM Pardubice typu STX20/400. Pro přenos dat formátu ADEMCO 4+2. (Možno rozšířit přídavnou destičkou o formát ADEMCO CONTACT ID). Ústředna EZS pro daný rozsah objektu (4-5 místností) požadujeme ústřednu EZS s minimálně 16 smyčkami a nejméně 2 bloky. Ústředna bude použita dle typu, který je kompatibilní se stávajícím vysílačem.

Ústředna slouží pro vyhodnocení narušení situace v chráněném objektu. Je opatřena záložním zdrojem AKU na dobu 12 hod.

Pro ochranu prostor objektu budou použity PIR detektory. Infrapasivní detektor zpracovává signál v závislosti od jeho délky, síly a ostrosti. Na základě analýzy těchto parametrů procesor rozhodne o vyvolání poplachu nebo jeho uložení do paměti i s jeho intenzitou. Na tomto principu procesor automaticky přizpůsobuje počítadlo plusů, což umožňuje detektoru vyvolat poplach okamžitě při přijetí silného signálu. Zároveň jsou slabší impulsy uchovávány v paměti a vyvolávají poplach až po překročení předdefinované hodnoty, což výrazně redukuje  možnost falešných poplachů. Detektor používá druhou generaci Fresnelových čoček s optimální a precizní optikou. Teplotní kompenzace zaručuje detektoru konstantní citlivost a zároveň vysokou odolnost vůči falešným poplachům i při větších změnách okolní teploty. PIR detektory budou umístěny do výše 2,2 – 2,4 m nad podlahou a budou opatřeny funkci antimasking (ochrana proti zakrytí zorného pole detektoru).

Rozvodná soustava dle ČSN 33 2000-3:

Zdroj 12 VDC/primár/,napájení ústředny EZS -TN-S,230 VAC,50 Hz

Ostatní prvky EZS -  12/ VDC

Ochrana před úrazem el.proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Zdroj 230V/12 VDC umístěný v ústředně EZS - Automatickým odpojením od zdroje

Ostatní prvky EZS - Malým napětím

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-3,ČSN 33 200-5-51:

Atributy "A","B","C" - normální ve všech prostorách kde je zařízení EZS instalováno.

Specifikace vodičů :

RS 485 - Datový kabel stíněný - 4x2x0,5 mm

Provedení el.instalace:

Pod omítkou

Před provedením zajistí dodavatel stavby výrobní dokumentaci, ve které bude odsouhlasen investorem typ ústředny, typy a přesné umístění čidel

1.4.3.	Výpočty

Výpočty tepelně technické jsou součásti samostatné příloha energetický průkaz budovy.

2.   Inženýrské objekty

2.1 Technická zpráva

Dešťová a splašková kanalizace

viz samostatná část PD

Vodovodní přípojka

stávající – venkovní domovní vedení - viz samostatná část PD

Elektro přípojka

viz samostatná část PD

Přípojka plynu

Viz samostatná část PD

2.2 Výkresová část

Viz výkresová dokumentace.

2.3 Statické výpočty a výkresy

Řešené objekty nevyžadují statické posouzení.

2.4 Ostatní výpočty

Stanovení kapacitních potřeb je uvedeno u jednotlivých přípojek inženýrských sítí. Další výpočty nejsou zapotřebí.

3.    Provozní soubory

V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory.

Příloha technické zprávy

Technická specifikace materiálu

Určuje kvalitativní požadavky materiálů použitých v projektové dokumentaci a výkazu výměr, parametry z hlediska kvality jsou uvedeny jako minimální.

Silikonová probarvovaná omítka

- omítka zrno 2,0 mm – zatíraná struktura

- koeficient nasákavosti vody w < 0,2kg/m2.h0,5

- hodnota difúzního odporu sd < 0,2m

Dekorativní omítka

- omítka na bázi akrylátových pryskyřic

- střednězrnná

Univerzální omítka

- objemová hmotnost po zatvrdnutí  1450 kg/m3

- pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 2,5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 1,0 N/mm2

- maximální zrnitost 0,6mm

- součinitel tepelné vodivosti 0,45 W/(m*K)

Tepelněizolační omítka pro vnější omítka

- objemová hmotnost po zatvrdnutí 400 kg/m3

- pevnost v tlaku (28 dní) ≥ 1,5 N/mm2

- pevnost v tahu za ohybu (28 dní) ≥ 0,6 N/mm2

- maximální zrnitost 2mm

- součinitel tepelné vodivosti 0,10 W/(m*K)

- tepelněizolační perlitová omítka

## EPS 150 S - Expandovaný polystyrén

- Napětí v tlaku CS (10) 				150 kPa

## součinitel tepelné vodivosti				0,035 W/mK

## trvalá zatížitelnost					3000 kg/m2

## Minerální vlna

- určena pro tepelnou izolaci šikmých střech, trámových stropů

- součinitel tepelné vodivosti				0,039 W/mK

XPS – Extrudovaný polystyrén

- určeny pro tepelnou izolaci spodních staveb

- součinitel tepelné vodivosti				0,036 W/mK

PIR – Produkt na polyuretanové bázi z tvrdé pěny

- součinitel tepelné vodivosti				0,08 W/mk

- objemová hmotnost					550±50 kg/m3

Okna

- Plastové

- Uokna = 1,2 W/m2K

- Urámu = 1,0 W/m2K

- celoobvodové kování

- venkovní žaluzie – dle výpisu

- barva modrá/bílá – dle výpisu

- Jednotlivé rozměry a druh skla viz výpis oken

Dveře vstupní

- Hliníkové s přerušeným tepelným mostem

- U = 1,5 W/m2K

- Nízký práh

- Prosklení s bezpečnostní fólií proti rozbití, ornamentální zasklení

- Bezpečnostní kování

- 1x dveře protipožární

- Viz. Výpis dveří

Vnitřní dveře

- Povrch lamino – dub

- Výplň dřevotříska

- Obložková zárubeň, kování

- S prahovou lištou

- Viz. Výpis dveří

- 1x dveře protipožární

Klempířské prvky

- žárově pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6mm – 0,7mm s oboustrannou povrchovou úpravou

- pasivační vrstva

- základní nátěr

- povrchová úprava poplastový nátěr v tl. 50 µm

Střešní krytina – asfaltová pás

- modifikovaný asfaltový pás s ochranným břidličným posypem

- nosná vrstva – polyesteroná rohož 250g/m2

- tloušťka 4,2 mm

- reakce na oheň třída E

- ohebnost za nízkých teplot -25 °C

- odolnost proti stékání při zvýšené teplotě 100 °C

Mechanická kotva

- materiál – ocel, galvanicky pozinkovana min. 5µm

Chemická kotva

- materiál – polymercement

- závitová tyč

Hmoždinky pro kotvení hromosvodu

- nylonová hmoždinka do betonu a zdiva

- montáž průvlečnou a předsazenou

- Ø14 mm

Kotevní prvek Hromosvodu

- délka prvku dle tl. zateplení - min. délka kotvení 75mm

Ocelový úhelník pro kotvení krovových konstrukcí

- spojovací úhelník s výztuhou

- tl. plechu 2,0mm

- 6x otvor Ø5,0mm pro kotvení hřebíků na jedné straně úhelníku

Konvexní hřebík pro kotvení úhelníků

- délka 50mm

- 4,0 mm

Zdivo tl. 450mm

- rozměr cihly 248x440x249 mm

- objemová hmotnost  640 kg/m3

- pevnost v tlaku 8 N/mm2

- součinitel prostupu tepla U = 0,21 W/(m2*K) (včetně omítek s u = 1%)

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw 48dB s omítkou

- tepelný odpor zdiva bez omítek R  4,24 m2K/W

Zdivo tl. 300mm

- rozměr cihly 247x300x249 mm

- objemová hmotnost  800-850 kg/m3

- pevnost v tlaku 10 N/mm2

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw 48dB s omítkou

- součinitel prostupu tepla U = 0,5 W/(m2*K) (včetně omítek s u = 0,5%)

Zdivo tl. 250mm

- rozměr cihly 372x240x249

- objemová hmotnost  800-900 kg/m3

- pevnost v tlaku 10 N/mm2

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw 49dB s omítkou

Zdivo tl. 125mm

- rozměr cihly 497/115/249

- objemová hmotnost  810 a 850 kg/m3

- pevnost v tlaku 10 N/mm2

- vážená laboratorní neprůzvučnost Rw 43dB s omítkou

Malta

- Zdící malta pro zdění broušených cihel

- Objemová hmotnost po zatvrdnutí 1500 kg/m3

- Pevnost v tlaku ≥ 10 N/mm2

- Počáteční pevnost ve smyku ≥ 0,30 N/mm2

- Součinitel tepelné vodivosti 0,47 W/(m*K)

Beton, ocel

- C25/30, XC1

- Ocel R 10 505

Anhydritová litá směs

- Na bázi síranu vápenatého, samonivelační

- Pevnost v tlaku min. 30MPa

- Pevnost v ohybu min. 5MPa

Litý cementový samonivelační potěr

- Na bázi cementového pojiva, samonivelační

- Objemová hmotnost zatvrdlé směsi 2100-2200 kg/m3

- Součinitel tepelné vodivosti	1,2 W/(m*K)

- Pevnost v tlaku min. 25MPa

- Pevnost za ohybu min. 5 MPa

OSB3 desky

- Oriented Strand Boards - desky z orientovaných plochých třísek

- do vlhkého prostředí

SDK deska tl. 12,5mm

- sádrokartonové desky (ve vlhkém prostředí impregnovány)	tl. 12,5mm

- třída objemové hmotnosti (kg/m3)  				860

- plošná hmotnost (kg/m2)					10,7

- protipožární podhled REI 15 min.

Dřevo

- dřevo třídy SI dle ČSN 49 1531

Fasádní desky - vláknocement

- objemová hmotnost 1700 kg/m3

- šířka 1250 mm

- tloušťka 8,0 mm

- třída dle EN 12467 – NT A3 1I

Věšák pro kola

- hloubka 360 mm

- výška 680 mm

- počet míst – 5, 4, 3, 2 – délka závislá na počtu míst

Velký dvojušák

- provedení v chromu

Základní antikorozní barva na kovy

- 1x základní antikorozní vodou ředitelná jednosložková barva na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,1-1,3 g/ml

- pH					9-10

- Hmotnostní sušina			45-55%

- Objemová sušina 			35-45%

- Protikorozní vlastnosti, soudržnost s kovovými podklady, chemická odolnost.

- tl. nátěru suché vrstvy 		50m

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Disperzní akrylátový email na kovy

- 1x disperzní jednosložkový vodou ředitelný email formulovaný na bázi akrylátové disperze

- Hustota				1,15-1,25 g/ml

- pH					8,5-10

- Hmotnostní sušina			45-60%

- Objemová sušina 			35-50%

- Odolnost proti působení UV záření a povětrnostním vlivům, chemická odolnost.

- Odolný proti křídování a křehnutí.

- Podklad musí být opatřen základním antikorozním nátěrem doporučeným výrobcem.

- vydatnost 				7-10m2/kg

- neobsahuje žádná aromatická rozpouštědla ani lakový benzín.

Penetrace pro hydroizolační stěrku

- řešeno pomocí naředění hydroizolační stěrky v poměru 1:10 s čistou vodou

- Doba zrání min 48 hod.

Venkovní horizontální žaluzie

- Venkovní žaluzie – šířka hliníkových lamel 80mm

- Ručně ovládaná

- Boční vedení je zajištěno vodícími lištami.

- Šedá barva

Systémové táhla nosné konstrukce haly

- Systémové táhlo z korozivzdorné oceli, pevnostní třídy S355

- Ø ds = 30 mm

- Povrchová úprava – leštěné

- Vč. vidlic, čepů, pojistných matic a jiného příslušenství

Modifikovaný asf. pás s posypem

- tl. 4,4 mm. horní pás opatřen břidlicovým ochranným posypem.

- modifikovaný asf. pás snosnou vložkou z polyesterové rohož plošné hmotnosti 190 g/m2

- voděodolnost	(EN 1928:2000)

- tažnost (EN 12311-1)					podélně i příčně 35% ± 15%

- odolnost proti statickému zatížení (EN12730)		20kg

- ohebnost za nízkých teplot (EN 1109) 			-25°C

- odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (EN 1110)	100°C

- odolnost proti umělému stárnutí vystavení zvýšené teplotě (EN 1297) - vyhovuje (12týdnů)

Nalepovací asf. pás

- tl. 3,0 mm. horní pás opatřen jemnozrnným minerálním posypem.

- modifikovaný asf. pás snosnou vložkou ze skleněné tkaniny plošné hmotnosti 200 g/m2

- voděodolnost	(EN 1928:2000)

- tažnost (EN 12311-1)					podélně i příčně 12% ± 5%

- odolnost proti statickému zatížení (EN12730)		5kg

- ohebnost za nízkých teplot (EN 1109) 			-20°C

- odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (EN 1110)	90°C

- odolnost proti umělému stárnutí (ČSN EN 1296)

Keramická dlažba

- dl. dle výpisu podlah

- protiskluzový povrch R11 (hygienické prostory – mokrý provoz), R10 (ostatní prostory)

- otěruvzdornost skupiny PEI4

- barva a rozměr budou upřesněny investorem

Podlahová krytina – PVC

- heterogenní PVC v rolích vyztužené skelným rounem, barva bude upřesněna investorem

- celková tloušťka					2,0 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy				0,7 mm (probarvená)

- šířka role						2,0 m

- třída zatížení					34/43

- protiskluznost dle DIN 51130			R10

- součinitel smykového tření dle ČSN			µ ≥ 0,6

- hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433		0,05 mm

- rozměrová stálost dle EN 434			≤ 0,1 %

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-1		třída T

- reakce na oheň dle EN 13501-1			třída Bfl - s1

Podlahová krytina – PVC (schodiště)

- heterogenní akustický vinyl určený pro souvislou pokládku na schody, barva bude upřesněna investorem

- reliéfní a vizuálně kontrastní schodišťová hrana integrovaná ve struktuře krytiny

- celková tloušťka					3,35 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy				0,85 mm

- šířka role						1,02 m

- třída zátěže dle EN 685				34

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2			17 dB

- protiskluznost dle DIN 51120				R9

- max. hodnota zbytkového otlaku dle EN 433		0,08 mm

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2		třída T

- reakce na oheň dle EN 13501-1			třída Bfl – s1

Čistící zóna

- nášlapná vrstva skládaná čistící rohož, vč. al. rámu tl. 11mm pro zapuštěnou montáž

- povrchová úprava – kobercové pásy pro absorbaci nečistot a vlhkosti a škrabové pásky pro odstranění hrubých nečistot

- barva černá

Zábradlí

Nerezový sloupek určený ke kotvení ze shora průběžný/krajní

- materiál AISI 304 – austenitická chromniklová ocel odolná proti vodě, vodní páře, vlhkosti vzduchu, jedlým kyselinám i slabým organickým a anorganickým kyselinám

- určen pro skleněnou výplň  v tloušťce 12,76mm

- výška 1000mm

- průměr 42,6mm

- včetně držáků a kotvení

Skleněná výplň

- nerozbitné bezpečnostní sklo s odolností proti propadu tl. 12,76 (6-6-2)

Nerez madlo

- nerez – AISI 304

- průměr 42,4mm

Podlahová krytina – PVC (chodby, učebny, kanceláře)

- heterogenní PVC v rolích vyztužené skelným rounem, barva bude upřesněna investorem

- celková tloušťka					2,0 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy				0,7 mm (probarvená)

- šířka role						2,0 m

- třída zatížení						34/43

- protiskluznost dle DIN 51130				R10

- součinitel smykového tření dle ČSN			µ ≥ 0,6

- hodnoty zbytkového otlaku dle EN 433			0,05 mm

- rozměrová stálost dle EN 434				≤ 0,1 %

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-1		třída T

- reakce na oheň dle EN 13501-1			třída Bfl - s1

Podlahová krytina – PVC (schodiště)

- heterogenní akustický vinyl určený pro souvislou pokládku na schody, barva bude upřesněna investorem

- reliéfní a vizuálně kontrastní schodišťová hrana integrovaná ve struktuře krytiny

- celková tloušťka					3,35 mm

- tloušťka nášlapné vrstvy				0,85 mm

- šířka role						1,02 m

- třída zátěže dle EN 685				34

- kročejový útlum dle EN ISO 717-2			17 dB

- protiskluznost dle DIN 51120				R9

- max. hodnota zbytkového otlaku dle EN 433		0,08 mm

- odolnost proti opotřebení dle EN 660-2		třída T

- reakce na oheň dle EN 13501-1			třída Bfl – s1

Venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie hliníkové s vedením ve vodících lištách s lamelou ve tvaru C o šířce 80 mm.

Součástí žaluzií je kotvící systém, krycí plech, a systém pro manuální ovládání.

Barva – odstín RAL 9007.