DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ

A.3.11.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 07 – OPLOCENÍ

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání:	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Místo stavby: 	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

a) Identifikační údaje

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 		Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michal Řehoř

Název stavby:	Dopravní hřiště Orebitská

Místo stavby: 				parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:		Dokumentace pro provádění stavby

1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1.  Technická zpráva

- Účel objektu

Jedná se o realizaci nového oplocení kolem dopravního hřiště.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení vychází z požadavků investora a Městské Policie na optimalizaci pořizovacích nákladů.

Přístup k objektu bude stávající, z ulice Orebitská.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Délka oplocení:		Nový drátěný plot			111 m

Nový betonový plot			101 m

Stavba oplocení je situována kolem pozemku parc.č. 382/1, 382/45 k.ú. Přívoz.

Drátěný plot bude proveden ze zadní části sousedních pozemků a betonový plot bude proveden z uliční strany. Brána je umístěna na jihovýchodní straně

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Stávající oplocení bude odstraněno, betonový základ betonového plotu však zůstane stávající a odstraněn nebude.

Zemní práce

Budou provedeny výkopy pro betonové patky sloupků drátěného plotu – 300x 300 mm a hloubky 950 mm.

Základy

Pro betonový plot bude použit stávající základ. Pouze pod HUP a EL bude proveden nový základ do hloubky 1200 mm pod úroveň terénu. Pro sloupky drátěného plotu budou provedeny betonové patky 300x300 mm v. 850 mm. Pod patky bude proveden struskový podsyp tl. 50mm. Patky budou provedeny do nezamrzné hloubky 900mm.

Oplocení

Z uliční strany se provede nové oplocení, které bude provedené na stávajícím základě, z betonových štípaných tvárnic červené barvy 400x200x200 mm + dobetonávka C20/25 + ocelový profil R12 a kovovou výplní tvořenou JAKLY černé barvy. Na betonové tvárnice zídky budou osazeny ukončovací hlavice 400x300x60mm a na ukončení sloupků budou použity ukončovací hlavice 500x300x60mm šedé barvy. Výška plotu nad terénem 2,1 m. Součástí oplocení bude nová brána s integrovanými vstupními dveřmi. Brána bude kotvena pomocí úchytů a vratových pantů do sloupků 400 x 400mm z betonových tvárnic. Sloupky 400 x 400mmbudou ukončeny ukončovací hlavici 500x500x60mm.

Oplocení provedené ze zadní části sousedních pozemků bude provedeno jako sloupkové (ocelové sloupky 60/40x2mm, výšky 2,8m) s plotovou výplní panel euro (délka 2,4m, výška 1,77m) a podhrabovou deskou v. 200 mm a š. 50 mm. Sloupky budou kotveny do betonových patek 300x300mm. Plotová výplň bude kotvena ke sloupkům pomocí objímek. Podhrabové desky budou ukotveny pomocí držáků na sloupcích. Výška plotu bude 2,0 m.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Budou provedeny jemné úpravy okolního terénu dotčeného stavbou. Staveniště bude uvedeno 
do původního stavu, včetně osetí travou.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Netýká se stavby oplocení.

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu

Byl proveden hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce (provedeným průzkumem do hloubky 2,5m nebyla na lokalitě hladina podzemní vody zjištěna), založení objektu bude standardní, pouze do nezamrzné hloubky.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Užíváním stavby nedojde k žádným negativním vlivům, které by měly vliv na zdraví osob nebo 
na životní prostředí.

- Dopravní řešení

Sjezd na stavbu bude z místní komunikace parc. č. 382/26 – stávající.

Doprava v klidu zůstává stávající – není předmětem PD.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Radonový průzkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření, viz hodnocení radonového indexu pozemku v dokladové části.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro provádění stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Splnění technických požadavků na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

Technické požadavky na stavby

§4, §5,  §6,  Není předmětem PD.

§7	Z uliční strany se provede nové oplocení, které bude provedené na stávajícím základě, z betonových štípaných tvárnic a ocelovou výplní. Oplocení nebude ohrožovat bezpečnost osob, účastníků silničního provozu a zvířat.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§11, §12, §13 §15, §16 Není předmětem PD.

§8	Stavba je navržena tak, aby byly splněny požadavky mechanické, apod.

§9	Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami.

§10	Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, životní prostředí.

§14 	Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným hlukem 
a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších zdrojů se nevyskytuje.

§17	Stavby stávajícího oplocení budou odstraněny tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob nebo zvířat, ke vzniku požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. Při odstraňování staveb nebude ohrožena stabilita jiných staveb ani provozuschopnost sítí technického vybavení v dosahu stavby.

Požadavky na stavební konstrukce

§19, §20, §21, §22, §23, §24, §25, §26, §27 §28, §29, §30, §31 Není předmětem PD.

§18	Základy jsou navrženy do nezámrzné hloubky, jsou mimo podzemní vodu.

Požadavky na technické zařízení staveb

Není předmětem PD

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

Není předmětem PD

1.1.2.     Výkresová část

Viz projektová dokumentace.

1.2. Stavebně konstrukční část

Není předmětem PD

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

Není předmětem PD

1.4.   Technika prostředí staveb

Není předmětem PD

2.   Inženýrské objekty

Není předmětem PD

3.    Provozní soubory

Není předmětem PD

Technická specifikace materiálu:

Zděný plot:

- Tvarovky z prostého vibrolisovaného betonu 200x400x200mm, barva černá

- Beton C20/25, ocel R 10 505

- Zákrytová deska  pro sloupky 200x400mm, rozměr 500x300x60mm , barva šedá

- Zákrytová deska pro průběžnou podezdívku, rozměr 400x300x60mm, barva šedá

- Zákrytová deska pro sloupky 400x400mm, rozměr 500x500x60mm, barva šedá

- Plotová výplň provedena z JÄKLu, barva černá – rozměry dle PD

- Pozinkované úchyty plotových výplní

Drátěný plot:

- Ocelový plotový sloupek do země v. 2,8m, rozměr profilu 60x40/2, hmotnost 6,5 kg, povrchově upraven ponorným žárovým zinkováním, vč. víčka

- Průběžný, rohový a koncový třmen

- Držáky podhrabových desek

- Drátěná plotová výplň délky 2400 mm, povrchová ochrana – ponorné žárové zinkování

- Podhrabová deska v. 200mm, délky 2440mm, šířky 50mm, vč. držáku podhrabové desky