DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ

A.1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 06 – ALTÁN

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání:	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Místo stavby: 	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

F. Technická zpráva

a) Identifikační údaje

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 		Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Michal Řehoř

Název stavby:	Dopravní hřiště Orebitská

Místo stavby: 				parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:		Dokumentace pro provádění stavby

1.    Pozemní (stavební) objekty

1.1.    Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1.  Technická zpráva

- Účel objektu

Jedná se o realizaci nového altánu.

Ve stávajícím prostoru se nachází stávající altán, který bude zcela odstraněn.

- Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení vychází z požadavků investora a Městské Policie na optimalizaci pořizovacích nákladů. Altán bude tvaru čtverce, zastřešený jehlanovou šikmou střechou. Rozměr altánu 5 x 5 m. Výška altánu nad terénem bude 3,5 m.

Tvar altánu výrazně nenarušuje, ani nepřevyšuje okolní zástavbu.

Přístup k objektu bude stávající, z ulice Orebitská.

- Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha:	Altán					25 m2

Betonový obrubník			20 m

Stavba altánu je situována ve střední části pozemku.

- Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Bourací práce

Stávající sklad kol bude zcela odstraněn, včetně základových konstrukcí.

Zemní práce

Z celé plochy stavby bude sejmuta ornice a použita zpětně k zahumusování po dokončení. Množství snímané ornice bude v tloušťce 0,3 m.

Výkop pro základy altánu bude proveden v celé ploše do hloubky 400mm. Výkop pro základy altánu 300 x 300mm do hloubky 900 mm budou provedeny v místech základových patek pro sloupky. Výkop bude proveden s rovnými stěnami.

Základy

Základové konstrukce objektu jsou základové patky z prostého betonu C25/30.

Základové patky jsou velikosti 300 x 300 mm do hloubky 900 mm. Pod základy bude v místě základové spáry proveden hutněný štěrkový zásyp v tl. 100mm. Do základových patek budou při betonáži osazeny ocelové kotevní patky.

Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce budou provedeny z osmi dřevěných sloupků 140/140 mm kotvených přes ocelové kotevní patky do betonových patek. Sloupky budou ze dřeva třídy SI.

Vodorovné konstrukce

Nejsou předmětem PD

Střecha

Altán je zastřešen jehlanovou šikmou střechou. Sklon střešních rovin je 15°. Tvar střechy je patrný z výkresové dokumentace. Krov je dřevěný a je tvořen z trámů 140/200, krokví 80/160 a pásků 80/70. Dřevěné konstrukce budou ze dřeva třídy SI.

Na krove se provede celoplošné bednění z hoblované laťovky tl. 19mm, poté asfaltový podkladní pás a finální vrstvou bude střešní krytina z asfaltového šindele – barva hnědá.

Komín

Není předmětem PD.

Výplně otvorů

Nejsou předmětem PD.

Úpravy povrchů vnitřní

Nejsou předmětem PD

Úpravy povrchů vnější

Nejsou předmětem PD

Podhledy

Nejsou předmětem PD

Podlahy

Podlaha bude tvořena betonovou dlažbou skladby:

- Betonová zámková dlažba tl. 60mm

- Kladecí vrstva štěrkové lože F 0-8mm tl. 40mm

- Drcené kamenivo F 16-32 tl. 150mm

- Drcené kamenivo F 32-64 tl. 150mm

- Rostlý terén

Izolace proti vodě

Není předmětem PD

Izolace teplené a zvukové

Nejsou předmětem PD

Hromosvod

Není předmětem PD

Klempířské konstrukce

Bude provedeno oplechování okapové hrany z poplastovaného plechu tl. 0,6mm, vč. kotvení. Před zadáním do výroby nutno přeměřit velikost stavebních dílů.

Zámečnické konstrukce

Sloupy budou k betonovému základu kotveny pomocí žárově pozinkovaných ocelových kotevních patek. Kotevní patky budou do betonových patek umístěny při betonáži.

Tesařské konstrukce

Altán je tvořen z dřevěných prvků (sloup, vzpěra, trám, krokev, deskové zábradlí, celoplošné bednění) – viz výkresová část. Paty sloupků budou upraveny vyfrézováním pro osazení ocelových kotevních patek.

Malby a nátěry

Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny nátěrem proti dřevokaznému hmyzu a houbám. Viditelné části budou navíc opatřeny třemi vrstvami lazury.

Zpevněné plochy, sjezd

Zpevněné plochy pod altánem jsou tvořeny z betonové dlažby – skladba viz odst. podlahy. Zpevněné plochy budou lemovány obrubníkem šířky 50 mm.

Sjezd na pozemek bude z místní komunikace parc. č. 382/26 – stávající.

Terénní úpravy a vysazování zeleně

Budou provedeny jemné úpravy okolního terénu dotčeného stavbou. Staveniště bude uvedeno 
do původního stavu, včetně osetí travou.

- Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Není předmětem PD

- Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu

Byl proveden hydrogeologický průzkum. Hladina podzemní vody je v dostatečné hloubce (provedeným průzkumem do hloubky 2,5m nebyla na lokalitě hladina podzemní vody zjištěna), založení objektu bude standardní, pouze do nezamrzné hloubky.

- Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Užíváním stavby nedojde k žádným negativním vlivům, které by měly vliv na zdraví osob nebo 
na životní prostředí.

- Dopravní řešení

Sjezd na stavbu bude z místní komunikace parc. č. 382/26 – stávající.

Doprava v klidu zůstává stávající – není předmětem PD.

- Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Radonový průzkum pozemku byl proveden s výsledkem nízký radonový index. Stavba nevyžaduje realizaci speciálních protiradonových opatření, viz hodnocení radonového indexu pozemku v dokladové části.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro provádění stavby. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Splnění technických požadavků na stavby dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.:

Technické požadavky na stavby

§4, §5, §7 Není předmětem PD.

§6	Dešťové vody jsou utráceny zasakováním volně na terénu na pozemku investora.

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb

§11, §12, §13 §14, §15, §16, §17 Není předmětem PD.

§8	Stavby jsou navrženy tak, aby byly splněny požadavky mechanické, tepelně technické apod.

§9	Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami.

§10	Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb, životní prostředí.

Požadavky na stavební konstrukce

§20, §21, §22, §23, §24, §26, §27 §28, §29, §30, §31 Není předmětem PD.

§18	Základy jsou navrženy do nezamrzné hloubky, jsou mimo podzemní vodu.

§19	Svislé konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na normové hodnoty.

§25	Střešní konstrukce splňuje požadavky na normové hodnoty.

Požadavky na technické zařízení staveb

§32, §33, §34, §35, §36, §37, §38  Není předmětem PD.

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb

Není předmětem PD

1.1.2.     Výkresová část

Viz projektová dokumentace.

1.2. Stavebně konstrukční část

Stavba je navržena ze dřeva, nosný systém sloupový. Je navrženo osm nosných sloupů. Nový objekt je jednopodlažní, nepodsklepený, s jehlanovou šikmou střechou.

01.02.01 Technická zpráva

- Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Altán je navržen ze dřeva (osm nosných sloupů 140/140mm). Krov je dřevěný a je tvořen z  z trámů 140/200, krokví 80/160 a pásků 80/70. Základy jsou provedeny z prostého betonu.

- Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Beton navržen C20/25, dřevěné konstrukce jakosti “A“.

- Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení uvažovaných při návrhu nosné konstrukce

Objekt se nachází ve II. sněhové oblasti – zatížení sněhem sk=1,05 kN/m2.

- Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí, konstrukčních detailů, technologických postupů

V objektu se nenacházejí neobvyklé a zvláštní konstrukce.

- Technologické podmínky postupu prací, které by mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce,  případně  sousední stavby

Jedná se o novostavbu

- Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích konstrukcí či prostupů

Není předmětem PD – jedná se o novostavbu

- Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Není předmětem PD

- Seznam použitých podkladů, EC, technických předpisů, odborné literatury, software

ČSN EN 1991-1-1 – Eurokód 1: Zatížení konstrukcí

ČSN EN 1992-1-1 – Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí

ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí

Dokumentace je zpracována v podrobnosti a náležitostech nutných pro stavební řízení a vydání stavebního povolení. Projektová dokumentace byla zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem

Nevznikají specifické požadavky.

1.3.   Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná část – požárně bezpečnostní řešení stavby.

1.4.   Technika prostředí staveb

Není předmětem PD

2.   Inženýrské objekty

Není předmětem PD

3.    Provozní soubory

V objektu se nenacházejí žádné provozní soubory.