DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ

B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

d) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU VČETNĚ OBJEKTŮ NA SÍTI

B.d.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 03 – VENKOVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:	Atris, s.r.o.

Místo podnikání:	Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

Místo stavby: 	parc.č. 382/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

- Identifikační údaje

Objednatel:	Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

Místo podnikání: 		Prokopa Velikého 699/5, Ostrava - Vítkovice

IČ: 					28608909
DIČ: 					CZ28608909

Zodpovědný projektant:	 		Ing. Ladislav Zahradníček, ČKAIT - 1102650

Vypracoval:				Ing. Markéta Ryšková

Název stavby:	Dopravní hřiště Orebitská

SO 02 Venkovní domovní vedení vodovodního potrubí

Místo stavby: 				parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

Dodavatel stavebně montážních prací:	Bude vybrán ve výběrovém řízení

Stupeň projektové přípravy:		Dokumentace pro provádění stavby

- Úvod

Zásobování pitnou vodou bude prováděno z veřejného vodovodního řadu pomocí nového venkovního domovního vedení vodovodního potrubí napojeného na stávající vodoměrnou sestavu - tubus. Dimenze potrubí bude D40 (DN 32), materiál HDPE 100. Venkovní domovní vedení vodovodního potrubí vstupuje do objektu v místnosti WC-bezbarier a je ukončeno kohoutem.

Před prováděním výkopových prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí.

- Popis stávajícího stavu

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Katastrální mapa

- Situace

- Konzultace s investorem

Stávající vodoměrná sestava je umístěna ve stávající tubusové vodoměrné šachtě za oplocením. Tubus nevykazuje žádné poruchy, má poklop a je funkční. Přípojka bude zachována. Do stávajícího vodovodního řádu nebude zasahováno.

- Návrh řešení

Před pozemkem investora je osazena ve zpevněné komunikaci – chodníku, vodoměrná sestava – tubus. Tubus nevykazuje žádné poruchy, má poklop a je funkční. Přípojka bude zachována. Do stávajícího vodovodního řádu nebude zasahováno.

Na parc.č. 382/1, k.ú. Přívoz bude provedeno nové venkovní domovní vedení vodovodního potrubí, které bude napojeno na stávající vodovodní přípojku přes stávající vodoměrnou sestavu - tubus, jenž se nachází před pozemkem investora ve zpevněné komunikaci - chodníku.

Venkovní vedení bude ukončeno v objektu provozní budovy v místnosti WC-bezbarier kohoutem. Venkovní potrubí D40 (DN32) HDPE, délky 17,1m bude vedeno v chráničce a v hloubce 1,2m pod terénem.

Výpočet potřeby vody:

Roční potřeba vody

Provozní zaměstnanci		3 os		po 5 m3/os x rok =	15 m3/rok

Žáci				60 os		po 5 m3/os x rok =      300 m3/rok

C e l k e m							        315 m3/rok

Denní potřeba vody dle směrnice č.9/1973

Provozní zaměstnanci		3 os		po 25 l/os x den = 	75 l/den

Žáci				60 os		po 25 l/os x den =      1500 l/den

C e l k e m							        1575 l/den

Průměrná potřeba vody celkem		Qp = 1575 l/den = 1,575 m3/den = 0,093 l/s

Max. denní potřeba vody		Qmax = Qp * kd = 1575 * 1,25 = 1968/75 l/den

1/3 TUV = 656,25 l/s

Max. hodinová potřeba vody		Qhod = Qm * kh/z = 1575 * 2,1/24 = 137,81 l/s

5. Zemní práce a BOZP

Před prováděním výkopových prací bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí. Po vytýčení je nutno provést ručně kopané sondy s ověřením polohy sítí. Dotčené inženýrské sítě budou zajištěny tak, aby nedošlo k poškození těchto sítí v průběhu výstavby.

Veškeré stavební práce je třeba provádět v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanovením ČSN. Při provádění stavby a užívání objektu je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a zákona 189/2008 Sb. Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na pracovišti).