# PLÁN BOZP

# Plán BOZP je zpracován dle požadavků zákona 309/2006 Sb., §15

# Pro stavbu

„DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ OREBITSKÁ“

Koordinátor BOZP na staveništi: 	Ing. Ladislav Zahradníček ev. číslo 442/09/AKD/BOZP/O

Soběšovice 270, 739 38 Soběšovice IČ 74607464

Objednatel:				Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Se sídlem:				Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

Zhotovitel:			Atris, s.r.o.

Místo podnikání (provozovna): 		Prokopa Velikého 5, Ostrava  - Vítkovice

Název stavby: 			Dopravní hřiště Orebitská

Stavební parcela:			parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

# Obsah

- Základní a všeobecné údaje

- Účel, cíle a funkce plánu BOZP

- Stručný popis stavby

- Záměr investora

- Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

- Předpokládaná lhůta výstavby vč. popisu postupu výstavby

- Další ustanovení plánu BOZP

- Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

- Pokyny pro minimalizaci rizik

- Hlášení, evidence úrazu a první pomoci

- Plán kontrol

- Školení BOZP

- Dokumentace předávaná k nahlédnutí

- Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

- Závěr

Příloha č. 1 - Seznam právních a jiných předpisů

Příloha č. 2 - Předání písemné informace o rizicích

Příloha č. 3 - Seznam zhotovitelů a seznámení s  PLÁNEM BOZP

Příloha č. 4 - Sazebník pokut

# Základní a všeobecné údaje

AKCE:	Dopravní hřiště Orebitská

INVESTOR:		Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 8, PSČ 729 29 Moravská Ostrava

PROJEKTANT:		Ing. Ladislav Zahradníček

ZHOTOVITEL:		bude vybrán ve výběrovém řízení

STAVEBNÍ PARCELA:	parc.č. 381/1, 382/45, 3128, 382/26 k.ú. Přívoz

- Účel, cíle a funkce Plánu BOZP

Provedení stavebních a ostatních prací v souladu s povolením pro stavbu, projektovou dokumentací bez vzniku škod a mimořádných událostí, tzn. Dosažení pracoviště bez úrazů, požárů, havárií a vzniku negativních situací na životní prostředí.

Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro konkrétní stavbu 
a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny dodavatele, jejich zaměstnance a ostatní osoby podílející se na realizaci díla.

- Stručný popis stavby

Jedná se o vybudování nového dopravního hřiště ve stávajícím areálu v Ostravě Přívoze umístěném na parc.č. 381/1, 382/45, 3128 k.ú. Přívoz. Tato stavba bude obsahovat: provozní budovu (15,5 x 9,9 m, výšky 8,135 m), altán (5 x 5 m, výšky 3,5 m), oplocení, komunikace, hrací prvky, přípojky.

- Záměr investora

Záměrem investora je vybudování nové provozní budovy, komunikací, herních prvků, oplocení a altánu dopravního hřiště, v již stávajícím areálu dopravního hřiště.

- Odpovědnosti a pravomoci na úseku BOZP

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení. Mezi tuto povinnost spadá i prokazatelné seznámení zaměstnanců a zhotovitelů s plánem BOZP. Všichni účastníci, kteří se podílejí na realizaci stavby, jsou povinni dodržovat plán BOZP, jakož i další platná nařízení v oblasti BOZP a musí být prokazatelně seznámeni s identifikací rizik. Za dodržování bezpečnostních předpisů zodpovídá stavbyvedoucí a příslušný zodpovědný pracovník zhotovitele.

- Předpokládaná lhůta výstavby vč. popisu

Předpokládané zahájení stavby: 	2013

Předpokládané ukončení stavby: 	2015

Předpokládaná doba realizace: 		2 roky

# Postup výstavby:

- Postavení ochranného oplocení, zřízení staveniště

- Odstranění stávající budovy, skladu kol a altánu

- Sejmutí ornice, výkopy

- Položení drenážního potrubí

- Provedení všech přípojek, oplocení apod.

- Stavba provozní budovy

- Výstavba altánu, zpevněných ploch a hracích prvků

- Dokončovací práce (úprava terénu, osazení rostlin)

- Další ustanovení plánu BOZP

Nasazení pracovníků - denní: 6:00 – 18:00, v nutných případech i jiná

# Únikové cesty: z budovy po schodišti směrem na volné prostranství

Opatření při práci za mimořádných podmínek: Všechny mimořádné případy budou řešeny 
ve spolupráci se stavbyvedoucím, který má právo rozhodovat a přijímat opatření.

- Hlavní rizika vyskytující se na pracovištích

Zhotovitel písemně vyhodnotí možná rizika, která mohou při realizaci díla vzniknout. S těmito riziky je povinen prokazatelně seznámit všechny dodavatele a zároveň všechny osoby, které se s jeho vědomím na stavbě vyskytují. Zápis o seznámení s riziky bude proveden do stavebního deníku, vyhodnocení rizik bude přiloženo ke stavebnímu deníku.

- Pokyny pro minimalizaci rizik

- Zhotovitel stavby (hlavní zhotovitel) prostřednictvím stavbyvedoucího zajistí na staveništi pořádek a čistotu v rozsahu potřebném pro zajištění bezpečnosti všech osob na stavbě.

- Hlášení, evidence úrazu a první pomoci

Každý pracovní úraz zaměstnance dodavatele je zodpovědná osoba tohoto dodavatele povinna okamžitě informovat stavbyvedoucího, který rozhodne o dalším postupu. Zároveň je stavbyvedoucí povinen zahájit vyšetřování tohoto úrazu a přijmout opatření k zamezení možnosti opakování úrazu.

První pomoc je povinen poskytnout každý dle svých vědomostí a možností. Lékárnička první pomoci se nachází v kanceláři na stavbě.

- Plán kontrol

Plán kontrol zpracuje koordinátor stavby. Denní kontrolu stavby provádí stavbyvedoucí. Zjištěné skutečnosti zapisuje do stavebního deníku, pokud zjistí nedostatky, uvede do SD i termíny odstranění a odpovědné osoby. Kontroly na požití alkoholických nápojů bude stavbyvedoucí provádět namátkově nebo při podezření na požití alkoholických nápojů. Dozor nad dodržováním bezpečnostních předpisů bude vykonávat i bezpečnostní technik zhotovitele.

- Školení BOZP

Dodavatel zodpovídá, že realizaci vlastních prací budou provádět zaměstnanci s řádnou kvalifikací, s platným školením BOZP a s profesním školením, kteří jsou pro výkon příslušných prací zdravotně způsobilí a jsou prokazatelně seznámeni s příslušnými předpisy a riziky. Pokud pracovníci budou provádět práce, k jejichž činnosti je třeba zvláštní odborné kvalifikace (vazač, svářeč, jeřábník, apod.) zodpovídá dodavatel, že tito pracovníci vlastní platné průkazy odborné způsobilosti.

Zaměstnanci dodavatele absolvují před započetím prací na stavbě vstupní školení BOZP. Účelem tohoto školení je seznámit pracovníky s místními podmínkami.

- Dokumentace předávaná k nahlédnutí

Každý dodavatel při nástupu na stavbu předloží:

- Seznam zaměstnanců

- Seznam rizik, která vytváří

- Doklad o proškolení zaměstnanců

- Doklad o profesní způsobilosti

- Technologické postupy

- Revize

- Provozní předpisy

- Výběr základních předpisů týkajících se BOZP

- Zákon 262/2006 Sb. – Zákoník práce

- Zákon 309/2006 Sb. – o zajištění dalších podmínek……

- NV 178/2001 Sb. – podmínky ochrany zdraví při práci

- NV 378/2001 Sb. – bližší podmínky pro bezpečné používání strojů

- NV 362/2005 Sb. – práce ve výšce a nad volnou hloubkou

- NV 591/2006 Sb. – bližší minimální požadavky při práci na staveništích

- Zákon 183/2006 Sb. – stavební zákon

- Vyhláška 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb

- Závěr

Plán a přijatá opatření byla zpracována na základě informací, které lze vyčíst z projektové dokumentace.

Plán je nutné aktualizovat v případě změny projektové dokumentace, při nových poznatcích v průběhu plánování popř. provádění stavebních činností jednotlivých zhotovitelů na staveništi, aktualizaci stanovených pracovních a technologických postupů, změně legislativních a jiných požadavků, upřesňujících informací od hlavního zhotovitele apod.

Ve chvíli, kdy bude znám hlavní zhotovitel, avšak před prvním započetím činností na staveništi, je nutné tento plán BOZP aktualizovat s upřesněním veškerých informací.

Příloha č. 1 - Seznam právních a jiných předpisů

- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

- zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, v platném znění

- zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

- zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, v platném znění

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- nařízení vlády č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

- nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

- nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení

- vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění

- vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

- vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

- vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

- vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

- vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

- vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění

- vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění

- vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

ČSN 732601 Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 743282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení

ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 269010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

ČSN 734130 Schodiště a šikmé rampy

ČSN 386420 Průmyslové plynovody

ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN - Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních ČSN 332000-[l-7]

ČSN 73 8101 Lešení - Společná ustanovení

ČSN EN 365 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Všeobecné požadavky na

návody k používání, údržbě, periodické prohlídce, opravě, značení a balení

ČSN EN 363 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Systémy zachycení pádu

ČSN EN 361 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zachycovací postroje

ČSN EN 341 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení

ČSN EN 354 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Spojovací prostředky

ČSN EN 355 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Tlumiče pádu

ČSN EN 358 Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky -

Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

ČSN EN 362 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky – Spojky

ČSN EN 360 Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky - Zatahovací zachycovače pádu

ČSN EN 813 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Sedací postroje

ČSN EN 1891 Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádu z výšky - Nízko průtažná lana s

opláštěným jádrem

PŘÍLOHA Č. 2 - PŘEDÁNÍ PÍSEMNÉ INFORMACE O RIZICÍCH

Seznam dokumentace (písemné informace o rizicích):

| Zhotovitel (datum, podpis, razítko) | Název dokumentu (písemná informace o rizicích popř. jiný) |
| --- | --- |

Prohlášení odpovědné osoby za zhotovitele:

Všechny výše uvedené dokumenty - písemné informace o rizicích a přijatých opatřeních, ve smyslu zákona č. 262/2006 Sb., §101, odst. 3, v platném znění jsem převzal (písemně nebo elektronicky).

Jako místně zodpovědná osoba, event. jako pověřený zástupce zhotovitele se zavazuji proškolit a seznámit mi svěřené osoby, které se mohou zdržovat na staveništi s písemnými informacemi o rizicích a přijatými opatřeními k ochraně před jejich působením včetně další předané dokumentace a zajistit dodržování požadavků všech předaných dokumentů a platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP při všech vykonávaných činnostech na staveništi.

Příloha č. 3 - Seznam zhotovitelů a seznámení s PLÁNEM BOZP

Prohlášení odpovědné osoby za zhotovitele:

Uvedený dokument - Plán BOZP na staveništi jsem převzal (písemně nebo elektronicky).

Jako místně zodpovědná osoba, event. jako pověřený zástupce zhotovitele se zavazuji proškolit a seznámit mi svěřené osoby, které se mohou zdržovat na staveništi s tímto plánem BOZP na staveništi a zajistit dodržování požadavků tohoto plánu BOZP a platných právních a ostatních

Příloha č. 4 - Sazebník pokut

Výše pokut uvedená v následujícím přehledu je maximální. Investor má právo účtovat tuto pokutu až do uvedeného maxima, vždy pouze podle svého uvážení, které není povinen zdůvodňovat.

A. BEZPEČNOST PRÁCE

| Číslo: Specifikace pokuty: | Částka: |
| --- | --- |
| (1) | Neprovedení prokazatelného seznámení zaměstnanců ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob ZHOTOVITELE s tímto dokumentem | 5 000,- Kč za osobu |
| (2) | Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práci na elektrickém zařízení, pro práce na strojním zařízení. | 20 000,- Kč za případ |
| (3) | Porušení zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek nebo odmítnutí dechové zkoušky zaměstnancem ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob ZHOTOVITELE | 5 000,- Kč za případ a vypovězení takové osoby ze staveniště |
| (4) | Neoznačení zaměstnanců ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob ZHOTOVITELE firemní značkou na pracovních oděvech | 2 000,- Kč za osobu |
| (5) | Nedodržování povinnosti nosit ochranné přilby, výstražné vesty a další předepsané osobní ochranné pracovní prostředky | 2 000,- Kč za osobu |
| (6) | Neodstranění závady bránící zajištění BOZP | 20 000,- Kč za případ |
| (7) | Nedodržení pravidel pro stavbu lešení a závěsných lávek, nezakryté nebo řádně neoznačené výkopy, nezabezpečené stěny výkopu pažením podle platných právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP | 20 000,- Kč za případ |
| (8) | Nedodržení příslušných předpisů týkajících se zdvihacích zařízení a vyhrazených technických zařízení. | 20 000,- Kč za případ |
| (9) | Nerespektování právních a ostatních předpisů BOZP a předaných dokumentů. | 10 000,- Kč za případ |
| (10) | Nerespektování bezpečnostních tabulek a značek na staveništi | 5 000,- Kč za případ |
| (11) | Nerespektování požadavků vzhledem ke kontrolám a revizím elektrických zařízení. | 5 000,- Kč za případ |
| (12) | Nedostatky v úklidu staveniště, neudržování objektů a jejich okolí, neplnění termínů stanovených k odstranění nedostatků | 5 000,- Kč za případ |
| B. POŽÁRNÍ OCHRANA |
| Číslo: | Specifikace pokuty: | Částka: |
| (1) | Porušení vyhl. MV č. 87/2000 Sb., v platném znění, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování | 10 000,- Kč za případ a vypovězení osoby, která porušení zavinila, ze staveniště |
| (2) | Porušení zákona č. 133/85 Sb., v platném znění a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., v platném znění | 20 000,- Kč za případ |
| (3) | Porušení zákazu kouření na staveništi | 1 000,- Kč za případ |
| (4) | Porušení zákazu kouření v požárně nebezpečných prostorech, pracovištích a objektech a při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím | 5 000,- Kč za případ |

| (5) | Neprovedení prokazatelného školení o požární ochraně zaměstnanců ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob ZHOTOVITELE | 5 000,- Kč za osobu |
| --- | --- | --- |
| (6) | Neprovedení odborné přípravy zaměstnanců ZHOTOVITELE a právnických nebo fyzických osob ZHOTOVITELE zařazených do požárních preventivních hlídek | 5 000,- Kč za osobu |
| (7) | Zneužití nebo jiné snížení účinnosti zařízení a prostředků sloužících na ochranu před požáry | 10 000,- Kč za případ |
| (8) | Znemožnění přístupu k nouzovým východům, únikovým cestám nebo k rozvodným zařízením elektrické energie, plynu a vody a k prostředkům požární ochrany | 10 000,- Kč za případ |
| (9) | Nezpracování a nepředložení předepsané dokumentace požární ochrany dle vyhl. MV č.246/2001 Sb., v platném znění | 10 000,- Kč za případ |
| (10) | Nepředložení požárně technických charakteristik používaných, vyráběných, zpracovávaných nebo skladovaných látek a materiálů nutných ke stanovení preventivních opatření k ochraně života, zdraví a majetku | 5 000,- za případ |
| C. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
| Číslo: | Specifikace pokuty: | Částka: |
| (1) | Nedodržení platných právních předpisů pro ochranu ZP při nakládání s odpady kategorie ostatní (0) nebezpečný (N) | 20 000,- Kč za případ u (O) 50 000,- Kč za případ u (N) |
| (2) | Nedodržení požadavků pro třídění, skladování, předávání a odstraňování odpadů. | 10 000,- Kč za případ |
| (3) | Unik ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií). | 50 000,- Kč za případ |
| (4) | Nenahlášení úniku ropných a jiných škodlivých látek (např. chemikálií). | 20 000,- Kč za případ |
| (5) | Nepovolené skladování materiálu. | 20 000,- Kč za případ |
| (6) | Neohlášení produkce odpadů. | 10 000,- Kč za případ |
| (7) | Porušení platných právních předpisů pro ochranu ZP při nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky. | 10 000,- Kč za případ |
| (8) | Porušení platných právních předpisů pro nakládání s vodami. | 20 000,- Kč za případ |
| (9) | Porušení platných právních předpisů pro ochranu ovzduší. | 20 000,- Kč za případ |
| (10) | Vnášení odpadů nebo použitých chemických látek a přípravků na staveniště za účelem jejich odložení. | 50 000,- Kč za případ |
| (11) | Neinformování o riziku nepříznivého dopadu činností na ZP. | 10 000,- Kč za případ |

# Text boxes

| Jméno a příjmení, datum předání | Podpis | Název společnosti |
| --- | --- | --- |

| Jméno a příjmení, datum předání | Podpis | Zhotovitel (razítko) |
| --- | --- | --- |