MŠ PODĚBRADOVA 19

OPRAVA OKEN

# Projekt pro stavební povolení a provádění stavby

katastrální území: MORAVSKÁ OSTRAVA

č.parcely: 303

mapový list: OSTRAVA, 8-0/44

investor: SMO, MObv. MOaP, PROKEŠOVO NÁM. 1803/8, OSTRAVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SLONKA s.r.o.

Nádražní 20

702 00 Ostrava

červenec 2012

- Identifikační údaje

Stavba:		MŠ Poděbradova 19 – oprava oken

Investor:	Statutární město Ostrava

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Prokešovo náměstí 1803/8

729 29 Ostrava

IČ 00845451

Projektant:	SLONKA s.r.o.

Nádražní 142/20

702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČ: 26852659

DIČ: CZ26852659

Zodp. projektant: Ing. Josef Grepl

autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

vedený v seznamu autorizovaných osob ČKAIT pod číslem 1101562

Zpracovatelé dokumentace:

Architektonické řešení

a stavební část				: Ing. Grepl

Základní charakteristika a účel stavby

Jedná se o kompletní výměnu veškerých truhlářských výplní otvorů (oken, balkónových dveří, venkovních dveří do dvora) a celkovou opravu stávajících vstupních dveří do ulice.

Situování objektu:	ul. Poděbradova 19/1103, Moravská Ostrava

Stavební soustava:	zděný dům z roku 1898

Počet podlaží: 	      	1 podzemní, 2 nadzemní, půda – na části využívané podkroví

Účel stavby:           	občanská vybavenost – mateřská školka

Objekt je zapsán jako národní kulturní památka.

- Dosavadní využití území a majetkoprávní vztahy

Zájmové území se nachází v Moravské Ostravě, v katastrálním území Moravská Ostrava na parcele č. 303, která je ve vlastnictví investora.

- Provedené průzkumy, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Pro potřeby zpracování projektové dokumentace byla provedena zběžná prohlídka konstrukcí z hlediska použitých materiálů a prohlídka stávajících nosných prvků. Je možné konstatovat, že nosné konstrukce nevykazují statické poruchy. Navrhovanými stavebními pracemi nedojde k zásahu do nosné konstrukce.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstává původní a nemění se.

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno dohledání dostupné projektové dokumentace s následující výsledky:

  - Archiv Vítkovic a.s., Pohraniční 27, Ostrava Vítkovice

    - Torzo původní projektové dokumentace z roku 1898 (Wien, 19.April 1989) na výstavbu Rothschildova sirotčince – podpis autora nečitelný. Součástí této dokumentace je i návrh rámů deštěných oken.

  - Městský archiv Moravská Ostrava a Přívoz, Gen.Píky 2925/13a, Moravská Ostrava

    - Projektová dokumentace ze srpna 1931 na adaptaci domu pro ženský spolek Dobromila – autoři bratři Špačkové.

    - Projektová dokumentace na opravu fasády z května 1992 – pouze pohled z ulice Poděbradova – autor Holková

- Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Předpokládané požadavky a připomínky dotčených orgánů jsou v PD respektovány a zahrnuty.

- Zásady organizace výstavby

Předpokládá se příjezd na staveniště z ulice Poděbradova. Odběr el. energie, vody a napojení na kanalizaci bude provedeno ze stávajícího objektu v majetku investora na základě dohody mezi zhotovitelem a investorem.

- Dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektu byly dodrženy technické požadavky na stavby dle vyhlášky                         č. 268/2009 Sb..

- Předpokládaná lhůta výstavby včetně postupu výstavby

Předpokládá se započetí i ukončení stavby v roce 2013. Budou použity a dodrženy požadavky a běžné postupy pro výstavbu.

- Statistické údaje

Objekt je užívám jako mateřská škola.

Orientační náklady stavby byly odhadnuty na částku 3 mil Kč. Navrhovanými stavebními úpravami nedochází ke změně podlahové plochy objektu.

Ing.Josef Grepl